#### Technické podmínky:

Zimní nástavba bude sloužit v období listopad – březen (dle průběhu konkrétních klimatických podmínek a průběhu zimy) k provádění zimní údržby převážně městských chodníků, stezek, ploch před školami a podobně, především pak pluhováním či odmetáním a chemickým či inertním posypem. Stroj bude intenzivně využíván po celou zimní sezonu a to i ve směnném provozu. Plochy určené k údržbě jsou v rovinatém terénu s četnými překážkami (městský mobiliář, stromy, dopravní značení, sloupy veřejného osvětlení …), tudíž budou třeba časté přejezdy přes obrubníky. Z tohoto důvodu bude kladen velký důraz na manévrovací schopnosti.

Nosič nástaveb:

- profesionální nosič nářadí pro provádění zimní údržby

- homologovaný a vybavený k provozu na pozemních komunikacích

- hydrostatický pojezd, plynule regulovatelná rychlost

- pohon náprav 4x4

- výkon dieselového motoru minimálně 25 HP

- kloubové řízení

- pohotovostní hmotnost stroje max. 1.000 kg

- celková hmotnost stroje max. do 2 tun

- průjezdní šířka stroje do 120 cm

- vyhřívaná kabina řidiče

- rychloupínač, upínací deska nového stroje musí být kompatibilní se stávajícím příslušenstvím zadavatele (čelní radlice a sněhový kartáč na stroj Stiga Titan 32 H)

- pracovní osvětlení včetně výstražného majáku a osvětlení odpovídající vyhlášce
o provozu na pozemních komunikacích (tlumená a dálková světla, ukazovatel směru jízdy, zadní svítilny, denní svícení)

Zimní výbava:

Chodníkový sypač:

- zařízení kompatibilní s nabízeným nosičem

- elektronické automatické nastavení dávky posypového chemického/inertního materiálu v závislosti na rychlosti pohybu podvozku (pojezdu)

- nerezové provedení rozmetadla i skluzu s možností nastavení výšky skluzu

- odstavné nohy, vozík (není-li řešeno jinak) pro demontáž a odstavení sypače

- objem posypové nástavby (zásobníku) – minimálně 300 litrů, určení pro chemické
i inertní posypové prostředky

- elektrické ovládání šířky a dávky posypu z kabiny řidiče

- možnost nouzového ručního ovládání posypové šířky a dávky

- krycí plachta násypky

- sklopná střecha sypače

Čelní sněhový kartáč:

- zařízení kompatibilní s nabízeným nosičem

- určen pro odmetání sněhu

- záběr až 130 cm, natáčení do obou stran

- hydraulické ovládání zvedání a natáčení z místa řidiče